ПАСПОРТ ФОНАРЬ НЕАКТИНИЧНЫЙ ФН-3 1 НАЗНАЧЕНИЕ Фонарь неактиничный ФН-3 предназначен для оснащения рентгенлабораторий и обеспечивает красное и зеленое свечение используемое для работы со всеми видами отечественных и импортных пленок. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Потребляемая мощность, Вт не более 1 2.2. Напряжение электропитания, В 220±10% 2.3. Частота, Гц 50 2.4. Напряжения от блока питания, В 3 2.5. Максимальный ток, мА 1000 2.6. Габаритный р-р, длина/ширина/высота 276/82/25мм 2.7. Масса, г 150±5 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 3.1. Фонарь, шт 1 3.2. Блок питания, шт. 1 3.3. Паспорт, экз. 1 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4.1.Безопасность обеспечивает блок питания с напряжением на выходе 3-12В. Оптимальный режим блока 3-6В для одного фонаря. 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 5.1. Для крепления фонаря две планки закрепить шурупами на стене вертикально или горизонтально по желанию пользователя. Надеть фонарь на планки. 5.2. Возможно размещение фонаря на горизонтальной поверхности без дополнительного крепежа. 5.3. Вилку блока питания вставить в розетку 220В. Переключатель на боковой стенке фонаря поставить в нужное положение по цветности. 5.4. Внимание! По окончании работ отключить блок питания от сети. 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Фонарь неактиничный ФН-3 признан годным для эксплуатации. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует нормальную работу фонаря в течении двух лет при условии соблюдения правил эксплуатации, установленных настоящим паспортом. Изготовитель ведет работу по улучшению конструкции изделия, поэтому возможны изменения, не отраженные в настоящем паспорте. Дата выпуска Мастер ОТК Дата продажи М.П.