«ЦИКЛОН – 3»

ПЕРЕНОСНОЙ ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЕЙ

ПАСПОРТ

г. Ионава 2004г.

Предприятие «Мауажас», Литва

# Содержание

1. Общие указания	3

2. Назначения	3

3. Техническая характеристика	3

4. Комплектность	4

5. Принцип работы	4

6. Правила техники безопасности	5

7. Порядок работы	5

8. Возможные неисправности и способы их исправления	6

9. Гарантийные обязательства	6

ВНИМАНИЕ !

Прежде  чем  приступить  к  эксплуатации опрыскивателя  аэрозолей  «Циклон», прочитайте и  хорошо  разберитесь  в  приведенных  ниже  правилах техники  безопасности.

Ввиду постоянного совершенствования конструкции может быть некоторые несоответствие текстовой части и рисунок настоящего паспорта и поставляемого изделия, что не влияет на функциональные свойства изделия.

- Общие указания

  - 1.1 Настоящий паспорт является руководством по эксплуатации распылителя.

  - 1.2. Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и химическими веществами.

2. Назначение

2.1. Распылитель аэрозолей «Циклон» (в дальнейшем – распылитель) – это электрический передвижной аппарат, который применяется для распрыскивания химических веществ на основе органических растворителей, воды, а также смачиваемых порошков и текучих веществ.

К таким веществам относятся дезинфицирующие вещества, дезодоранты, антимикробные средства и средства от летающих и ползающих насекомых.

«Циклон-3»  создает  аэрозоли  ультрамалых  объемов  методом  турбулирующего  дробления  жидкости в  вихревом  потоке  быстродвижущегося  воздуха.

Преднозначение «Циклон-3»:

1) В цехах и технологических помещениях пищевой промышленности, в медицинских учреждениях, в гостиницах, в складах, в жилых помещениях – для обработки вентилиационных систем и др. труднодоступных мест;

2) В животноводстве и птицеводстве – для вакцинации и локальной дезинфекции;

3) В сельском хозяйстве  – для насыщения кормов добавками; для консервирования кормов;

4) В растениеводстве – для опрыскивания пестицидами

2.2. Условия эксплуатации:

2.2.1. Диапазон температур окружающей среды: от +5°C до +35°C;

2.2.2. относительная влажность до 98%.

3. Техническая  характеристика

1. Размер  частиц	2-100 микрон

2. Производительность	до 20л/ч

3. Дальность  факела	до15 м

4. Емкость резервуара	10 л

5. Напряжение	220Вольт

6. Мощность  двигателя

генератора  аэрозолей	1,0-1,3 кВт

7. Уровень  шума	81 Дб

8. Габаритные  размеры:

Корпус	320x160 мм

Коллектор	2000x100 мм

9. Масса опрыскивателя (пустого)	7 кг

4. Комплектность

| № | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Корпус генератора аэрозолей | 1 |
| 2. | Емкость рабочего раствора | 1 |
| 3. | Пробка горловины | 1 |
| 4. | Вентиль регулировки | 1 |
| 5. | Шнур электропитания | 1 |
| 6. | Включатель/выключатель | 1 |
| 7. | Воздухозаборный коллектор с воздушным фильтром | 1 |
| 8. | Запасной фильтр | 10 |
| 9. | Гибкий коллектор | 1 |
| 10. | Твердый коллектор | 1 |
| 11. | Ранец из нержавеющей стали | 1 |
| 12. | Ремни | 1 |

5. Принцип работы

Опрыскиватель создает аэрозоли ультрамалых объемов методом турбулирующего дробления жидкости в вихревом потоке быстро движущегося воздуха.

1 – турбина

2 - магистрали для подачи раствора в генератор с вентилем регулировки

3 – система каскадов процесса диспергации

4 – воздушный поток

- ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Опрыскиватель  работает  от  сети   с  напряжением  220V,  поэтому во  время  работы   необходимо  соблюдать  все общепринятые  правила  электробезопасности.  Конструкция   опрыскивателя  изготовлена  для работы  в  трехпроводной  сети, в  которой  один  провод  служит  заземлением. Не  размыкайте  заземление и  не  используйте  удлинительные  шнуры  или  самодельные  штепсельные  вилки  для  подключения  опрыскивателя  к  двухпроводной  сети.

При  проведении  работ  в  помещениях   всю  электроаппаратуру и  осветительные  приборы, кроме  осветительных  приборов  во взрывобезопасном  исполнении  (в  целях  избежания короткого  замыкания  и  выхода  из  строя  электроаппаратуры) необходимо  отключить.

Выполняйте  ремонт  опрыскивателя, только  после  полного  отключения  его  от  электрической  сети.

Категорически  запрещается  распрыскивание  легковоспламеняющихся  жидкостей, а  также  композиционных   материалов  в состав  которых  входят  подобные жидкости.

Храните предназначенное  для распрыскивания  средство  в  оригинальной  упаковке.

Распрыскивая химические вещества обязательно  выполняйте  все  требования   индивидуальной  защиты(защитная  одежда, перчатки, обувь, очки , панорамная  маска  и проч. в  зависимости  от  состава  применяемого  вещества).

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. В горловину ёмкости для раствора заливается необходимое количество жидкости, после чего плотно завинчивается пробка горловины.

7.2. Шнур электропитания подсоединяется к электросети, выключатель переводится в положение «вкл».

7.3. Выбирается режим расхода жидкости и дисперсии опрыскивания, так как расход жидкости  и дисперсия величины обратнопропорциональные.

(Ниже в таблице приводятся рекомендуемые величины дисперсии в зависимости от назначения аэрозольной обработки).

| НАЗНАЧЕНИЕ | ДИСПЕРСИЯ В МИКРОНАХ |
| --- | --- |
|  | 7-10 15-20 30-50 |
| Дезинфекция воздуха | + |
| Дезинфекция поверхностей | + |
| Дезинфекция вентиляционных каналов и ёмкостей | + |
| Дезинсекция летающих насекомых | + |
| Дезинсекция ползающих насекомых | + |
| Вакцинация | + + + |

7.4. После окончания работы из ёмкости сливаются остатки раствора и обязательно промывается система: в ёмкость заливается чистая водопроводная вода, с помощью которой при включении режима опрыскивания из системы удаляются остатки потенциально агрессивных химических веществ.

7.5. По мере засорения необходимо менять фильтр очистки раствора и воздушный фильтр.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИИ  И  СПОСОБЫ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ

| Название неисправности | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает генератор аэрозолей | 1.Шнур электропитания 2. Вышла из строя электротурбина – | 1.Заменить шнур 2. Заменить электротурбину |
| Не распрыскивается жидкость, но генератор работает | 1.Не герметично закрыт бак 2. Возможно засорилась магистраль подачи жидкости | 1.1. Герметично закройте бак 1.2. проверить стыки магистралей 2.Очистить магистраль |

9. Гарантийные  обязательства.

#### Предприятие-изготовитель  несет  гарантийные  обязательства  в  течение  12 месяцев  с  момента  продажи   опрыскивателя. По  истечении  гарантийного  срока  ремонт  и  обслуживание  опрыскивателя производит  предприятие-изготовитель (ЗАО «Мауажас», г.Ионава,  Литва)