загорский ордена октябрьской революции

и ордена трудового красного знамени

оптико-механический завод

производственное объединение «зомз»

КОЛОРИМЕТР

фотоэлектрический концентрационный

КФК-2-УХЛ4.2

№

ПАСПОРТ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пределы  измерения   на  колориметре  коэффициентов
пропускания от 100 до 1% (оптическая плотность от 0 до 2),

- Предел допускаемого значения основной абсолютной
погрешности    колориметра    при  измерении    коэффициентов
пропускания ± 1 %

- Предел  допускаемого   значения     среднеквадратиче-
ского отклонения  отдельного  наблюдения 0,3%.

- Дополнительная  погрешность колориметра  от  изме
нения напряжения   сети   на ± 22 В  от   номинального  значе
ния 220 В составляет  не  более  0,3 основной  погрешности.

- Дополнительная погрешность колориметра при изме
нении температуры окружающего воздуха от 20 до 35° С и
от 20 до 10° С — не более 0,3 основной погрешности.

- Спектральный диапазон работы колориметра от 315
до 980 нм.

Весь   спектральный   диапазон   разбит   на   спектральные интервалы,  выделяемые с помощью светофильтров.

Спектральные характеристики светофильтров

Таблица 1

| Марки-ровка на диске | Маркировка свето-фильров | Длина волны, соответ. максимуму пропускания, нм | Ширина полосы пропускания, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 315 | 315±5 | 35±15 |
| 2 | 364 | 364±5 | 25±10 |
| 3 | 400 | 400±5 | 45±10 |
| 4 | 440 | 440±10 | 40±10 |
| 5 | 490 | 490±10 | 35±10 |
| 6 | 540 | 540±10 | 25±10 |
| 7 | 590 | 590±10 | 30±10 |
| 8 | 670 | 670±5 | 20±5 |
| 9 | 750 | 750±5 | 20±5 |
| 10 | 870 | 870±5 | 25±5 |
| 11 | 980 | 980±5 | 25±5 |

Примечание. Светофильтры 870  и 980 нм  поставляются по требованию заказчика.

2

4. ВВОД КОЛОРИМЕТРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

| Дата | Ф.,И.,О., лица ответственного за эксплуатацию | Подпись |
| --- | --- | --- |

5. ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие колориметра требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода колориметра в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня поступления к потребителю.

Послегарантийный ремонт осуществляется потребителем по техническому описанию. Запасные части поставляются по заявкам.

1.7.	Рабочая длина исследуемого слоя жидкости опреде
ляется рабочими длинами кювет и составляет: (набор кю
вет № 2)* 50, 30, 20, 10, 5 мм.

По требованию заказчика могут быть поставлены микрокюветы с рабочей длиной, мм 	10, 5, 3, 2.

1.8.	Источник излучения — лампа  КГМН 6,3-15.

1.9.	Приемники излучения:
фотоэлемент Ф-26 и фотодиод ФД-24К.

- Потребляемая мощность колориметра 55+10В∙А.

- Габаритные размеры, мм, не более   435×355×330.

- Масса, кг	12.

- Установленный   полный    срок служ
бы, лет	5.

- Время  непрерывной работы, ч	8.

1.15.	Значения  коэффициентов  пропускания  контрольных
светофильтров    К-1  и К-2 с включенным    цветным    свето
фильтром 540 нм, измеренных на колориметре.

Таблица     2

| Маркировка контрольного светофильтра | Коэффициент пропускания контрольного светофильтра, % |
| --- | --- |
| К-1 К-2 |  |

* Колориметр может комплектоваться наборами кювет № 1 с рабочей длиной 20; 10; 5; 3; 1 мм или набором кювет № 3 с рабочей длиной  100; 50; 30; 20 мм.

Номер набора  кювет должен быть указан при заказе.

При отсутствии номера набора кювет при заказе — поставляется основной  набор  кювет № 2.

1.16. Свидетельство на промышленный образец № 12800.

1.17. Сведения о содержании драгоценных материалов

Золото — 0,0329474 г.

Серебро—1,4200385 г.

Индий —0,0087 г.

3

1.18.  Сведения о содержании цветных металлов Сплав алюминиевый — 7,2 кг.

Латунь —0,107 кг.

Бронза —0,0095 кг.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Колориметр    фотоэлектрический    концентрационный

КФК-2	1 шт.

Комплект сменных частей:

Светофильтр контрольный К-1 5.940.813	1 шт.

Светофильтр контрольный  К-2 5.940.814	1 шт.

Набор кювет № 2 6.688.015

(Рабочие длины кювет 5,  10, 20, 30, 50 мм)	1 компл.

Комплект принадлежностей:

Салфетка фланелевая   26.16.502	1 шт.

Пробка   8.656.198	1 шт.

Комплект запасных частей:

Лампа КГМН 6,3-15	1 шт.

Лампа МН   13,5-0,16	2 шт.

Вставка  плавкая   ВПТ  6-8 В	2 шт.

Розетка   РШ-ц-206-01-10/220      	1 шт.

Техдокументация:

Паспорт      	1 экз.

Техническое описание и инструкция   по эксплуатации	1 экз.
Методические указания. Методы и средства поверки

МИ 1236-86	1 экз.

Паспорт на микроамперметр М 1792 или М 907-10	1 экз.

Паспорт на  фотоэлемент Ф-26      	1 экз.

По требованию заказчика:

Держатель с микрокюветами  3.996.006	2 компл.
(Рабочие длины микрокювет 2, 3, 5, 10 мм)

Держатель 8.126.589      	2 шт.

Пробирка П17-40 ХС-1	6 шт.

Набор кювет № i 6.688.006 (1, 3, 5, 10, 20 мм)	1 шт.

Набор кювет № 3 6.688.005 (20, 30, 50, 100 мм)	1 шт.

Светофильтр 870 нм 5.941.472-01	1 шт.

Светофильтр 980 нм 5.941.472-02	1 шт.

Ящик для принадлежностей 4.164.122	1 шт.

4

Комплект укладок:

Коробка для запасных частей и принадлежностей   .	1 шт.

Чехол		1 шт.

Ящик из гофрированного картона		1 шт.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 заводской номер 	соответствует техническим условиям ТУЗ-3.1766-82 и признан годным для эксплуатации.

- Дата изготовления  «	 »	19	г.

ОТК	Государственная

приемка

м.п.		м.п.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке колориметра фотоэлектрического

концентрационного КФК-2

№

представленного на поверку

(кем  и   дата   представления)

Колориметр КФК-2 прошел поверку

(организация,    проводившая    поверку)

и признан годным к применению.

Дата поверки «	»	19	г.

Срок действия  поверки.

Поверитель

5