Назначение

Ларингоскоп предназначен для осмотра полости глотки и проведения различных манипуляций в условиях клиник.

Технические данные

Напряжение питания – 3+0,5 В

Средний срок службы – не менее 5 лет.

Комплектность

Клинок прямой с лампой  №2 или (№3)   1шт.

Клинок изогнутый с лампой №1               1шт.

Клинок изогнутый с лампой №3               1шт.

Рукоятка                                                       1шт.

Сумка упаковочная                                     1шт.

Сменные части

Лампа ММ-5                                                3шт.

Эксплутационная документация

Паспорт                                                        1шт.

Устройство и принцип работы

Для установки клинка в рукоятку введите паз в зацепление со штифтом. Приведите клинок в положение, перпендикулярное оси рукоятки. При фиксации этого положения загорается лампа. Для питания лампочки используются питание от аккумуляторных батарей.

Подготовка к работе

Отверните крышку рукоятки, вложите аккумуляторные батареи в корпус рукоятки и заверните крышку.

Рукоятку и клинки перед работой продезинфицируйте 3%-ным раствором формалина или 3% -ным раствором перекиси водорода путем 2-кратного протирания салфеткой из бязи или марли с интервалами между протираниями 10-15 мин.

Клинки ларингоскопа предварительно промойте в моющем растворе, простерилизуйте в течении 960+10 мин. окисью этилена при температуре не менее 18 С и относительной влажности воздуха не менее 80% с последующей выдержкой в вентиляционном помещении в течение суток или погружением в 6%-ный раствор перекиси водорода температурой 50С на 3 часа.

Примечание Стерилизация ларингоскопа тепловыми способами не допускается.

Правила хранения

Ларингоскоп следует хранить в помещении при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 40С и относительной влажности воздуха не более 90% при температуре 25С, при этом в воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию.

Беречь от влаги.

Свидетельство о приемке

Ларингоскоп соответствует техническим условиям ТУ 64-1-944-77 и признан годным для эксплуатации.

М.П.               Дата выпуска _______________