6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Вставить трубку (рис. 1, поз. 2, в отверстие в основании (рис. 1, 3) при необходимости применить молоток.

- Одеть держатель флаконов (рис. 1, поз. 1) на трубу (рис. 1, поз. 2).

- Закрепить держатель флаконов (рис. 2, поз. 1) с помощью винта с. 2, поз. 3).

Соединить держатель (рис. 2, поз. 2) с пластиной (рис. 2, поз 1) с помощью винта и гайки.

7. ХРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Штатив должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 500 до +400 С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 200.

Воздух в помещении не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

Перед упаковкой, штативы обезжиривают органическими растворами и консервируют детали с металлическими и неметаллическими неорганическими покрытиями консервированным маслом НГ-204 по ГОСТ 18974,73. Предельный срок защиты без переконсервации 3 года.

Расконсервацию штатива выполнить путем протирания ветошью (или бязью) смоченной маловязкими маслаи или растворителями по ГОСТ 8505-80, ГОСТ 1012-72 (марка В-70) и др. с последующим обдуванием теплым воздухом или протиранием насухо.

При необходимости штатив подвергнуть дезинфекции 3- процентным раствором перекиси водорода с добавлением полупроцентного моющего средства типа «Лотос» или тампоном, смоченным 1-процентным раствором хлорамина до ОСТ 6-01-76-79. Тампоны должны быть отжаты.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Штативы транспортируются всеми видами крытых транспортных средств  по ГОСТ 20790-75 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штатив для длительных вливаний соответствует техническим условиям ТУ 64-1-650-79, проверен и признан годным для эксплуатации.

М.П.  			                           ООО «Медснаб-груп», Москва

дата выпуска

представитель ОТК

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель имеет право производить изменения в конструкции.

МИНИСТЕРСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «МЕДСНАБ-ГРУП»

ШТАТИВ

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ

ВЛИВАНИЙ

ШДВ-2М

ПАСПОРТ

ДВ 4.110.006 ПС